## Slide 1: הפסולת שלנו

## Slide 2
פסולת של מוסד רפואי תמוין, תיאסף ותטופל בנפרד לפי סוגיה.

## Slide 3: הטמנה
אתר המשמש להטמנת פסולת לאחר שסולקה מהמקום שבו נוצרה.
פיזור הפסולת בשטח המטמנה, דחיסתו באמצעות מכבש , וכיסוי בעפר.
לאחר מילוי המטמנה מבוצעות פעולות שיקום הכוללות כיסוי בשכבת עפר עבה נטיעת עצים ושתילים.

## Slide 4
מרכז לאיסוף פסולות-
מקום ייעודי בתחום המרכז הרפואי,
המיועד לריכוז פסולות,
לפני סילוקן
אל מחוץ למוסד.

## Slide 5: מעקר גורס ISS
השיטה:
עיקור הפסולת הזיהומית בתוך דוד אטום בטמפרטורה של 134 מעלות צלזיוס למשך 5 דקות לפחות תוך כדי גריסה
בתום תהליך של כ 25 דקות מתקבלת פסולת גרוסה ומעוקרת בנפח מצומצם של 1:10

## Slide 6: מתקן לטיפול בפסולת זיהומית לצורך נטרולה מחיידקים מדבקים
פועל באמצעות קיטור, בטמפרטורה של C121° או C132° . שילוב של חום ולחות פועל בצורה היעילה ביותר להריגת נבגים של חיידקים (spores) .
הבדיקה הביולוגית - ע"י שימוש בנבגים:Bacillus stearothermophilus חיידק בעל נבגים עמידים לחום, המסוגלים להישאר בחיים ב- C121° במשך 5 דקות, אך מתים ב- C121° לאחר 13 דקות.

## Slide 11: סיפורה של אריזת מתכת- תאגיד המחזור תמיר
https://www.youtube.com/watch?v=lKGCZY4BXmM
https://www.youtube.com/watch?v=OBSwTOeMjIY

## Slide 12
לכל מוסד רפואי יהיה מרכז לסילוק פסולת שאליו תובא הפסולת במכלים.
המרכז ימוקם במקום שבו קיימת גישה נוחה לרכב איסוף פסולת
ובמקום שלא יגרום למפגע.
במרכז יוגדרו אזורים נפרדים לריכוז פסולת רגילה, זיהומית ורפואית מסוכנת במכלים נפרדים.
הגישה למרכז לסילוק פסולת תהיה מוגבלת למי שמנהל המוסד הרפואי נתן
היתר לכך.
החובות שלנו...

## Slide 13: סוגי פסולות
פסולת רגילה
פסולת ביתית, שאריות מזון, פלסטיק וכדומה
פסולת רגילה תיאסף בתוך מכל פלסטי בעל מכסה צמוד שתוכו יידופן בשקית פלסטית לשימוש חד־פעמי.
מיכל ירוקן בהתמלא 75% מנפחו או אחת ליממה לפחות.
פסולת רגילה תפונה אחת ליממה לפחות.

## Slide 14: פסולת זיהומית
פסולת זיהומית תיאסף בתוך מכל פלסטי בעל מכסה צמוד עם כתובת בצבע כתום
בנוסח "פסולת זיהומית" BIO HAZARD -
ותוכו ידופן בשקית פלסטית לשימוש חד־פעמי
בצבע כתום שעליה יודפס בצבע שחור
"סכנה - חומר מזוהם".
חומר וכלים שבאו במגע עם תרביות של מיקרואורגניזמים פתוגנים
פסולת שהייתה במגע עם חולים מאושפזים עקב מחלה זיהומית
כל חומר שהמנהל הורה לטפל בו כפסולת זיהומית.

## Slide 15
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4161690,00.html

## Slide 16
לדברי גדי כהן, סמנכ"ל וראש חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות ב'כללית':
"הצבת מכלים לאיסוף תרופות במאות מרפאות תגביר את מודעות הציבור לשמירה על הסביבה.
הציבור אינו מודע דיו להשלכות שיש לזריקת תרופות לאשפה הביתית –
יש בה נזק בריאותי וסביבתי היות והתרופות מכילות חומרים מסוכנים.
כשהן מושלכות לאשפה ביתית הן מתפרקות, מחלחלות למי התהום ומשם חוזרות למי הברז שלנו. מטרתנו היא לעודד את הציבור לבדוק את תוקף תרופות, להפחית מקרים של נטילת תרופות שתוקפן פג ויעילותן אבדה".

## Slide 17: פריטים חדים יש לשים במכל קטן מפלסטיק קשיח בעל פתח רחב עם מכסה מתאים. יש להשליכו למכל פסולת זיהומית כשהוא סגור, בהתמלא 75% מנפחו.
פסולת רפואית מסוכנת תופרד ותרוכז על־פי שיקולי בטיחות מתאימים בכלי אחסון מתאימים; למיתקן טיפול, בו תטופל, ולאחר מכן, לאתר לסילוק פסולת שאושר על פי כל דין, מלווה בתעודה המעידה על כך שהפסולת עברה
טיפול.

## Slide 18
פסולת רפואית מסוכנת
ציטוטוקסית (חומר ההורס תאים או גורם להם נזק)
אנטיביוטית
תרופות פגי תוקף
חומרים מסוכנים
וכל שארית ואריזה שבאו במגע איתם.
פסולת רפואית מסוכנת תעבור למרכז לסילוק פסולת כשהתמלא המכל הפלסטי ולפחות אחת לשבוע; הייתה הפסולת הרפואית המסוכנת פסולת ציטוטוקסית - תועבר למרכז האמור פעם ביום.
פסולת רפואית מסוכנת לא תסולק למערכת הביוב.

## Slide 19
חומרים אנטיביוטיים ותרופות שעבר מועד תפוגתם, או שהוחלט לסלקן מסיבה אחרת,
ירוכזו במכל או בארון ייעודי בבית מרקחת של מוסד רפואי.
פסולת ציטוטוקסית וכן פריטים חדים ששימשו בחומרים ציטוטוקסיים, ייאספו במכל פלסטי קשיח עם פתח רחב הניתן לסגירה.
המכל יסומן באותיות גדולות וקריאות "זהירות" - חומר מסוכן"

## Slide 20
פסולת פגרים תיאסף בשקית פלסטית לשימוש חד־פעמי בצבע צהוב
שעליה מודפס בצבע שחור "פגרי בעלי חיים".
פסולת פגרים תועבר ישירות לביעור במשרפה או לקבורה,
הכול באישור הממונה על איכות הסביבה.
פגרים ורקמות של חיות מעבדה
ופסולת שנחשפה לפתוגנים לאדם.
אברי גוף אדם, שליות ונפלים יאוחסנו במכלים מתאימים בטמפרטורה שלא תעלה על 5 מעלות צלזיוס ויועברו לקבורה אחת לשבועיים לפחות לידי חברה קדישא.

## Slide 21: מה אנחנו יכולים לעשות?
להפחית צריכה של...

## Slide 22: מה אנחנו יכולים לעשות?
הפחתה במקור Reduce
שימוש חוזר Reuse
מיחזור Recycle
הטמנה ושריפה Recover